VHDL
João Paulo de Oliveira
11611BBC046

---
Origem
Linguagem para descrever hardware
VHSIC
Very High Speed Integrated Circuits
Programa americando iniciado em 1980
VHDL: VHSIC Hardware Description Language
Utilizada por:
Empresas de CAD
Síntese
Propriedade intelectual

---
Vantagens
- Ferramentas de CAD compatíveis entre si
- Flexibilidade: re-utilização, escolha de ferramentas e fornecedores
- Redução do tempo de projeto
- Redução de custo
- Linguagem fortemente tipada
  - Elimina erros de baixo nível

---
Desvantagens
- Hardware menos otimizado
- Falta de profissionais qualificados
- Controle de projeto reduzido

---
Porta AND
library IEEE; -- importa std_logic da IEEE library
use IEEE.std_logic_1164.all; -- Declara a entidade da porta
entity PORTAAND is
port (
 A : in std_logic;
 B : in std_logic;
 S: out std_logic);
end PORTAAND;
architecture E of PORTAAND is
begin
 S <= A and B;
end E;

---
Estrutura de um programa VHDL
- Cada módulo uma “entity” e uma “architecture”
- As arquiteturas podem ser descritas tanto no nível comportamental quanto estrutural ou mistura
- Comunicação se dá através das portas de cada entity, observando-se o tipo, tamanho e a direção